《印刷与制版工艺》实验指导书

实验项目一：印刷工艺的了解（2学时）

一、实验类型

验证性实验

二、实验目的和任务

1、通过实验，使学生能对所学的理论知识与实际生产相结合，获得更多的感性知识，大家对印刷各工序和制版工艺有一个全面的了解；

2、了解印刷的最新发展动态，了解各种印刷方式的最新研究和应用，了解印刷包装企业生产的全过程；

3、认识从原稿到印刷品所需要经过的工艺流程，了解并熟悉各工序和不同工艺的实际操作技能。

三、实验仪器与设备

各种印刷设备及各种印刷器材。

四、实验内容

1、认识印刷各种类型原稿、分色片、成品、半成品实物；

2、了解各种类型的承印物如纸张、油墨、塑料的性能、特点、分类、使用范围，印刷工艺的选择；

3、了解印版的分类、特点，了解四大印刷工艺流程及操作规程。

五、实验步骤

1、彩色图像的颜色分解的了解

根据色光加色法和色料减色法将彩色图像原稿进行颜色分解，使其分解成为适合印刷复制的黄、品、青、黑四个单色分量的制版原版（通常称作菲林）。

完成以上色分解过程的设备有照相分色机、电子分色机和桌面出版系统。

2、印版制作的了解

不同的印刷方式印版的制作方法是不同的，对于平版印刷方式，主要是阳图型PS版的晒制。它的制作步骤是：曝光→显影→水冲洗→除脏→拷版→擦显影墨→涂保护胶。

凹版印版的制作方法也有很多，有腐蚀制版法、雕刻制版法、复制制版法。其中腐蚀制版法中的影写法的制作步骤是：碳素纸敏化处理→晒网线→晒阳图→过版→显影→填版→腐蚀→去胶膜和保护墨→镀铬。

丝网制版法有手工制版法、感光制版法。其中感光制版法中的直接制版方法的步骤是：绷网→丝网前处理→涂布感光胶→晒版→显影→晾干、全面曝光→修边处理。

柔性印版材料不同，制作方法也不同，其中使用较广泛的是固体硬化型感光树脂版，它的制作步骤是：曝光（包括主曝光、背面曝光）→冲洗→干燥→后处理→后曝光→防粘处理。

3、印刷材料的了解

（1）了解各种印刷承印物的用途、尺寸规格，及各种印刷用纸的印刷适性，如纸张的平滑度、吸墨性、含水量、丝缕方向、表面强度、白度、尺寸稳定性等等。

（2）了解印刷油墨的组成、用途及其印刷适性，如流动性、粘度、触变性、屈服值、墨丝长度、干燥性能等等。

4、印刷过程的了解

（1）了解和掌握平版印刷的原理和特点。

平版印刷的工艺过程是：印刷准备（包括印刷用纸、油墨、润版液、水绒辊的准备、印版质量的检查、色序的安排、装版、印刷压力的调整等）→试印刷→正式印刷。

（2）了解和掌握凹版印刷的原理和特点。

凹版印刷的工艺过程是：原材料的准备（包括承印物、油墨）→印版滚筒的安装→刮墨刀的安装与调节→试印刷→正式印刷。

（3）了解和掌握柔性版印刷的原理和特点。

柔性版印刷的工艺过程是：印刷准备（包括上墨、上版、上承印物）→压力调节（包括墨辊与网纹辊、网纹辊与印版滚筒、印版滚筒与压印滚筒）→试印刷→正式印刷。

（4）了解和掌握丝网印刷的原理和特点。

丝网印刷的工艺过程是：印刷准备（包括安装刮墨刀、丝网印版、回墨刀、调配油墨、承印物的印前处理）→压力调节（包括墨辊与网纹辊、网纹辊与印版滚筒、印版滚筒与压印滚筒）→试印刷→正式印刷→干燥。

六、注意事项

各种印刷方式原稿与承印物的区别。

七、实验报告要求

根据实验内容撰写实验报告。

实验项目二：印刷机械的了解（2学时）

一、实验类型

验证性实验

二、实验目的和任务

1、通过实验，使学生能对所学的理论知识与实际生产相结合，获得更多的感性知识；

2、了解各种印刷机械的各种功能装置结构及其功能。

三、实验仪器与设备

J4103胶印机，亨利凹印机，柔性版印刷机等。

四、实验内容

了解各种印刷设备的原理及机器构造以及功能装置结构。

五、实验步骤

1、输纸机

（1）输纸机的作用。

（2）输纸机的组成及主要机构

分离机构：包括分纸吸嘴的工作过程、压纸吹嘴的工作过程 、递纸吸嘴的工作过程、固定吹嘴的工作作用。

输送机构：包括输纸辊的作用、输纸线带，压轮的作用、毛刷轮，毛刷，压纸球等的作用。

检测机构：包括双张控制器的作用、空张控制器的作用。

传动机构：包括两条主要传动路线，即输纸机主传动路线：主机→输纸机各机构传动→输纸机自动升高传动和输纸台快速升降传动路线。单向单齿离合器的作用

2、定位部件、递纸部件

（1）定位部件的作用.

（2）定位部件：包括上摆式前规的工作过程及其工作原理、侧规的工作过程及其工作原理

（3）递纸部件：递纸部件的作用、递纸部件的工作过程、常见几种递纸部件的工作形式。

3、输水输墨部件

（1）输水部件的作用、组成及工作过程，包括水斗辊及传水辊机构工作原理、窜水辊的工作原理、各水辊之间的传动、达格伦输水机构的工作原理。

（2）输墨部件的作用、组成，包括供墨部分、匀墨部分（软、硬匀墨辊及窜墨辊）、着墨部分、墨斗辊及传墨辊机构工作原理、窜墨辊机构工作原理、着墨辊机构工作原理、墨斗结构及使用调节形式。

4、印刷部件、收纸部件

（1）印刷部件的作用、主要结构，包括印版滚筒（肩铁、滚筒体、印版夹、印刷版及衬垫）、橡皮滚筒（肩铁、滚筒体、橡皮布及衬垫、蜗轮蜗杆机构）、压印滚筒（肩铁、滚筒体、咬纸牙排及咬纸牙）、单偏心调节压力原理、双偏心机构原理、离合压机构工作原理。

（2）收纸部件的作用、组成及主要机构，包括收纸滚筒机构及收纸牙排、开牙放纸工作过程、收纸吸气减速辊的作用、齐纸机构的工作原理、收纸台自动下降、快速上升下降机构。

六、注意事项

机器运转时注意安全。

七、实验报告要求

根据实验内容撰写实验报告。

实验项目三：印前设备的操作（2学时）

一、实验类型

验证性实验

二、实验目的和任务

1、通过实验，使学生能对所学的理论知识与实际生产相结合，获得更多的感性知识；

2、了解和掌握各种印前输入、输出及检测设备的操作。

三、实验仪器与设备

纷腾9800XL扫描仪、X－Rite361T透射密度计、X－Rite518反射密度计。

四、实验内容

学习图像的数字化方法，了解输入、输出设备、检测设备的工作原理，熟悉扫描设备，掌握图像扫描工艺和工艺参数设定。

五、实验步骤

1、纷腾9800XL扫描仪的操作步骤

（1）打开扫描仪将其预热10分钟，以保证扫描仪处于稳定状态；

（2）双击ScanWizard Pro图标，将要扫描的原稿放在扫描仪的玻璃板上；

（3）进入“预览”视窗，单击“扫描介质”图标，从出现的子菜单中选择原稿的类型（是反射稿还是透射稿），要注意图标形状的变化；

（4）单击“预览”键，开始预览，图像将会出现在“预览”视窗中；

（5）从“预览”视窗的工具中选择“扫描选框”工具，在要扫描的区域周围拖动鼠标划一个矩形进行选择，在选区周围将看到一个闪动的选框；

（6）在“预览”视窗中看到满意的图像进，单击“扫描”键，开始扫描，并将扫描文件进行保存。

2、X－Rite518反射密度计的操作步骤

（1）解开基座锁定并打开电源开关；

（2）用跳位键↑或↓选择所需的功能，功能有密度功能、网点功能、叠印功能、印刷反差功能、色度/灰度功能及自动选择功能等。

（3）按进入键以激活被选择的功能。

3、X－Rite361T透射式密度仪操作步骤

（1）打开电源开关；

（2）选择要测量的状态（包括密度（DEN）或密度差、正网点（+DOT）、负网点（-）DOT）的测量；

（3）把所需测量物的中心对准光孔；

（4）将读数钮往下压，在每一次测量过程中“READING”将会显示在读数板上；

（5）当读数显示后，松开读数钮

六、注意事项

1、X－Rite518反射密度计在通常情况下每天应至少校正仪器一次，以保证仪器测量的准确性和稳定性。

七、实验报告要求

根据实验内容撰写实验报告。

实验项目四：印前制作与打样（2学时）

一、实验类型

验证性实验

二、实验目的和任务

1、掌握印前制作的方法及能熟练使用各种处理软件。

2、通过实验使学生掌握数码打样，了解码打样与胶印打样的区别、色彩管理在数码打样中的作用。

3、熟悉原稿及其特性，了解图像调整及处理方法，掌握版面处理软件的使用以及图文合一等版面处理；

三、实验仪器与设备

EPSON STYLUS Pro9600数码打样机及各种图像处理软件。

四、实验内容

1、版面内容设计

2、数码打样

五、实验步骤

1、利用计算机设计制作一幅大小为A4的彩色稿（内容和形式自定），版面设计要求要有规矩线、裁切线、出血量等。

2、数码打样的操作步骤

（1）打开应用程序软件（如Photoshop、Coreldraw等），在软件中对图像排版。

（2）排好版后，选择“文件”菜单中的“打印”选项。将弹出打印对话框。

（3）确保打印机处于选中状态，然后单击属性或选项。可能需要点击这些按钮的组合。显示驱动程序设置窗口。

（4）单击主窗口标签将显示主窗口菜单。 在主窗口菜单中，根据实际情况对介质类型、墨水、模式进行设置。

（5）单击打印纸标签将显示打印纸菜单。在打印纸菜单中，根据情况，对纸张来源，纸张尺寸、方向、份数进行设置。

（6）设置好后，单击窗口底部的“确定”键，屏幕返回应用程序的“打印设置”对话框。

（7）单击“打印”以打印文档。

六、注意事项

设计的彩色稿应符合印刷的各种要求。

七、实验报告要求

根据实验内容撰写实验报告。

# Text boxes

彩色原稿分解原理图

C

M

Y阳片

Y阴片

滤色片

原稿

Y印版

白青品黄蓝绿红黑