《纸盒设计与成型技术》实验指导书

实验项目一：纸盒结构图的设计与制作（8学时）

一、实验类型

综合性实验

二、实验目的和任务

本实验是从科学原理出发，根据纸盒结构设计的要求，联系包装的功能、设计目的、设计内容、设计方法等专业理论课程所讲述的内容，使学生了解纸盒包装内部结构要素之间的关系，掌握纸盒设计的造型结构方法、设计要领与成型技术，并且具备运用电脑软件绘制纸盒结构图的实践能力。

三、实验仪器与设备

电脑及相关绘图软件

四、实验内容

纸盒结构图的设计与制作

五、实验步骤

1、纸盒结构草图设计（4学时）

徒手表达纸盒结构的草图，并且不断修改完善，为后期的电脑软件绘图提供素材。

2、电脑软件绘图（4学时）

从草图中择选较为完整、可行的方案，运用电脑绘图软件CorelDRAW或Illustrator绘

制完成。要注意切割线、压痕线和标注线的分层，若层次不清，则输出容易出错。同时，线

与线之间的夹角需要完全对齐，不要重叠或留有空隙。

3、文件转换

无论用何种软件绘制的纸盒结构图，都要将设计好的盒型文件导出成纸盒切割设备可以

识别、读取的文件格式或版本，以便实验进一步展开。

六、注意事项

用电脑绘图软件绘制纸盒结构图时，需反复调整边线、夹角、圆弧等处的精准程度，直

到完全对齐，没有重叠、错位、缝隙等现象，并且需将完成的盒型文件导出成设备所能识别

的文件格式，确保纸盒结构图能够准确的被设备输出。

七、实验报告或上机要求

不撰写实验报告，根据实验内容上机操作并完成纸盒结构图若干件。

实验项目二：纸盒切割机操作与切割练习（4学时）

一、实验类型

综合性实验

二、实验目的和任务

本实验教学是通过学生实际动手、亲自验证的方法，了解纸盒切割机的工作原理，以及正确的操作方法，提升学生的设计实践能力。

三、实验仪器与设备

纸盒切割机

四、实验内容

纸盒切割机操作与切割练习

五、实验步骤

1、确定版面大小

纸盒结构图的大小，应与实验设备的规格相匹配，不匹配则需要调整纸盒结构图的尺

寸，使其大小在设备允许的范围内。

2、固定材料面板

将选定的纸材按照切割面板的边缘对其，并且施加一定的压力，使其能够平整的依附在

切割面板的粘胶层上，防止切割过程中移位、错位。

3、根据所选纸材的厚度调节纸盒切割机上压痕头和切割刀的高度，确保其能够准确工

作，取得最理想的折痕线及切割线的效果。

4、电脑操作指令

（1）在电脑中调整纸盒结构图在纸盒切割操作台上的位置、大小及方向，多个结构图

同时排版输出时，还要考虑图与图之间的间距问题，不要造成材料的浪费。

（2）模切版的格位应与印刷格位相符。工作部分应居于模切版的中央位置；线条、图

形的移植要保证产品所要求的精度。

（3）版面刀线要对直，纵横刀线互成直角并与模切版侧边平行；断刀、断线要对齐等。

（4）再次检查纸盒结构图的分层情况，折痕线应放在第一图层，切割线应放在第二图层。

（5）下达操作指令，等待设备输出完成指令。

六、注意事项

确定盒型尺寸与设备的匹配；纸材不能过厚，边缘必须平齐；对精确度把握准确；切割

刀的高度必须调节与纸板厚度一致，避免对设备造成损坏。

七、实验报告或上机要求

不撰写实验报告，根据实验内容上机操作并完成纸盒切割作业若干件。