木质材料包装盒设计实验项目提纲

实验名称：木质材料包装盒设计

实验项目性质：设计性

所属课程名称：礼品包装设计

计划学时：12/60学时

一、实验目的

通过制作礼品包装盒让学生更加了解制作木制品的一般程序，熟悉木工机械的使用，认识木质包装设计与制作的常用材料与配件及其一般制作工艺，体会实木材料的物理性能（重量、色彩、纹理、光泽度）与包装艺术设计、技术设计的关系。

二、预习与参考资料

[1] 郎世奇.建筑模型设计与制作[M].北京:中国建筑工业出版社，1998.

[2] 唐浩.现代建筑模型[M].长沙:湖南人民出版社，2007.

[3] 彭亮，胡景初.家具设计与工艺[M].北京:高等教育出版社，2003.

[4] 美国Woodsmith杂志

[5] 美国The Art of Woodworkig杂志

三、实验要求（设计要求）

加深学生对礼品包装设计理论知识的深入理解，加强学生对木质材料包装盒设计实验教学的了解，提高学生的动手能力，使学生对材料、艺术、技术、设备等环节有一个较为系统的认识。使学生在完成一系列设计制作练习的过程中，逐步培养认真思考、勤于动手、理论联系实际的作风。

1.学生必须遵守实验室的各项规章制度，服从实验指导教师的安排，操作过程中注意安全。

2.为保障实验的顺利进行，实验指导教师讲解实验设备的工作原理、操作方法、注意事项，学生必须认真听讲。

3.注重与其他专业课、生产实际的联系。

4.弥补教学中没有涉及的知识或自学内容的训练。

5.实验内容与课时相匹配，尽量是学生能在规定的时间内完成任务。

6、学生须按照给出的包装盒图纸及尺寸要求，合理使用木工机械制作出包装盒实物。

7.各部件使用圆榫及乳胶连接。

四、实验（设计）可能用的仪器设备和材料清单

木工造型工具包括手工工具中的刀具，度量工具如丁字尺、三角板、卷尺等，其他辅助工具如铅笔、圆规、手锤等；手工机械中的吸尘器、台锯、圆锯、曲线锯、型材切割机、电刨、电钻、铣机、砂光机等设备的使用，以及木材、复合材料、纸材、塑料、金属等材料以及各种黏合剂。

五、调试及结果测试

1.构思包装盒的形状，计算好准确的尺寸，绘好图纸。

2.按尺寸在木板上进行测绘，标出尺寸大小。

3.在木工台锯上确定好木板的切割位置，移动好限定板的位置，将误差降到最低并进行切割。

4.用台锯进行切割，将木板上划分的区域进行大致切割。

5.在用台锯切割时，如果不方便控制木板，可借助外用工具来保证木板切割。

6.台锯适合切个大中型木材，而型材切割机则适合于小型木块零件的切割。巧妙的利用不同工具的优点，实现误差最小化。

7.对于要挖槽的木板，先使用电钻钻孔，以方便后面的工作进行。

8.用曲线锯做木材的开凿工作。

9.当材料基本分割完后，先用砂纸初步打磨一些误差地方。

10.在台面上固定木块，用圆形打磨机将木材在加工时出现的毛糙进行修复和打磨，使其表面光滑平整。

11.将材料接口的不平整处用砂带机仔细调整，以保证木盒的拼接完整性。

12.用耐水快干乳胶涂抹在木板的结合处。

13.将木块黏合，用力压住。

14.把黏好的木盒稳定在台面上，用四个支架固定，待其晾干。

15.等胶干后，利用砂带机将整个盒体进行细致打磨，修整盒面不平整情况，完善盒体。

六、考核形式

学生平时考勤、实验报告等占30%，实验作品占70%，缺课三分之一课时，不参与评分。

七、实验报告要求

记录下实验操作过程和实验结果，如木质包装盒设计的各部件尺寸、数量、图中标号、打磨、切割的制作，各部件使用圆榫及乳胶的连接等，不同的包装盒造型制作条件，分别制作几种比较，以及本次实验的收获和体会。

八、思考题

1.木质材料包装盒制作步骤主要包括哪些？

2.手工制作木质礼品包装盒时要注意哪些问题？