丝网印刷实验项目提纲

实验名称：丝网印刷

实验项目性质：综合性

所涉及课程：设计实习

计划学时：8学时

一、实验目的

本实验课程主要任务是加深学生对丝网印刷理论知识的理解，了解承印材料的印刷适性，熟悉印刷设备操作流程及注意事项。

# 二、预习与参考资料

[1] 郑德海，郑军明.丝网印刷工艺[M].北京：印刷工业出版社，2006.

[2] 裴桂范，陈宏玢 . 彩色阶调丝网印刷[M]. 北京：印刷工业出版社，1997.

[3] 金银河.包装网印技术[M]. 北京：化学工业出版社，2004.

[4] 贾静茹. 实用丝网印刷技术[M].北京：化学工业出版社，2008.

三、实验要求

1.学生必须遵守实验室的各项规章制度，服从实验指导教师的安排，操作过程中注意安全。

2.为保障实验的顺利进行，实验指导教师讲解实验设备的工作原理、操作方法、注意事项以及简单故障的排除方法，学生必须认真听讲。

3.按照实验指导教师的要求准备好印版，印前要检查印版有无破损，刮刀的长度应该稍长于图文。

四、实验涉及仪器设备和材料清单

印刷工具包括网印刮板、手工印刷用夹头或能够上下左右微调的丝印头、手工印刷工作台、对版用聚酯薄膜和晾晒架，以及纸张、木板等材料。

五、实验步骤及结果测试

1.调墨。根据原稿需要对油墨色相进行调配。先舀适量的水性浆，再逐渐加入一定剂量的色浆，切忌一次加入过多，还应尽量减少混合的色相；调墨的时候一定要调均匀，否则会有颗粒物，会对承印物的效果有影响。

2.印刷。先把晒好的网框放于真空吸气印刷台上面，用网夹固定。打开吸气开关，拿一张白纸，放于网框下。网框与承印物之间要有一定的距离（3-5毫米）。用调色刀取适量调好的油墨放在印版无图案的位置，用刮板在纸上试印几次，调节好印版的高度，掌握好手感、刮印角度和速度，再在承印物上印刷。

六、考核形式

平时上课考勤、实验报告占总成绩的30%，最终实验作品占总成绩的70%。

七、实验报告要求

记录下实验操作过程和实验结果，如不同网距、纸张、刮板压力、刮印角度及速度等不同的印刷条件，分别印刷几张比较，以及本次实验的收获和体会。

八、思考题

1.油墨调色时罩白浆用得多色彩会出现什么现象？

2.手工丝网印刷时套色要注意哪些问题？